## Slide 1: ΔΣ変調器のADC
ISHI会 フルデジタルで音声を操るためのロジック回路 4回目

## Slide 2: 目次
先週の回答
  PWMを使ってLEDの調光をします。
Δ変調とΔΣ変調
ΔΣ変調のシミュレーション
ΔΣ変調のFPGAへの実装

## Slide 3: PWMを用いたLEDの調光

## Slide 4: PWM (Pulse Width Modulation)とは?
L
H
0％
25％
50％
75％
100％
周期T
L
H
L
H
L
H
L
H
幅Δt
パルスの幅Δtを変調することで情報を 表現する方法
周期Tは一定
波形を平均することでアナログ電圧が得られる
PWM波形でLEDを点灯することで、 LEDを調光できる
t

## Slide 5: PWMの作り方
75％
100％
50％
25％
0％
25％
50％
75％
t
PWMを作るにはカウンタと比較器を 組み合わせる。
カウンタはカウントアップしていて、 最大値に到達したら初期値に戻る。
カウンタの値と目標値を比較して、 超えていたら出力をLに、 超えていなければ出力をHにする。
Comparator
Counter
width
clk
PWM
PWMモジュール
rst

## Slide 6: 回路
VIO
GPIOR_03
GPIOL_19
module pwm_top
1k
VIO
1k
GPIOL_16
25MHz
led
clk
rst
Comparator
Counter
10'd255

## Slide 7: Verilogコード
パルスを作るカウンターのカウントアップ
コンパレータの動作をするif文
外部からwidthを与えるので、このモジュールを呼び出すモジュールを作る
※ カウンターとコンパレータはブロックとしては異なるものなので、異なるalways文で作成しているが、1つのalways文で書いても問題ない

## Slide 8: Verilogコード
widthに適当に10ビットの数値を入れる。

## Slide 9: ピンアサイン

## Slide 10: 動作
width=10'd255
width=10'd511
width=10'd766
width=10'd1023

## Slide 11: Verilogコード
widthの値を一定時間で更新するようにpwm_topを改良する
widthを更新するタイミングを作るタイマー
widthの更新。タイマーがカウントアップすると、4を加算する

## Slide 12: 動作

## Slide 13: ΔΣのその前に

## Slide 14: 連続信号と離散信号
連続信号
信号の2点間のどこを取ってもその瞬間の値が決まる信号
離散信号
時間方向に分割された値の集合で構成される信号。2点間の値は決めることができない信号

## Slide 15: ナイキスト周波数
ある周波数の信号を取得するのにどの程度のサンプリング周波数が必要になるのか？
→ 取得する信号周波数の2倍以上の周波数でサンプリングする
2倍未満では離散化された振幅に周波数情報が残らない （厳密にはサンプリング周波数を中心として対称の周波数成分として出てくる）

## Slide 16: 遅延要素z-1
デジタル信号処理ではzというものがたくさん出てきます。
数学的な詳細なことは信号処理の本を読んでもらうとして… z-1は信号を一単位時間遅延させることを意味します。 右肩の数字は遅延させる時間を意味します。 z-2は二単位時間遅延します。
zはデジタルではD-FFに相当します。

## Slide 17: ΔΣ変調

## Slide 18: まず初めにΔがあった
十分に早くサンプリングしたデータは隣り合う値の変化は小さい
→ 差分（Δ）だけを扱うとデータを圧縮することができる
差分（Δ）が1ビットしか変化しないようであれば、2値化しても問題なくなる
→差分の傾きの情報のみをとして圧縮する
→差分が1ビットになるように高速にサンプリングする（オーバーサンプリング）
Δを使った送信機
取りうる値
傾きが正になる
(1)
(-1)
傾きが負になる
✕-1
＋
＋
D-FFで遅延させる
複数ビットある
2値化器

## Slide 19: Δは微分なのでもとに戻す積分(Σ）がついた
Δは差分を取る処理→もとに戻すには差分を足し続ける必要がある
a
Δ変調
a
積分（Σ）
✕-1
＋
＋
＋
＋
Δ（微分）
Σ（積分）
複数ビットある
とは異なるので
もとの波形が再現
a

## Slide 20: もう少し考えてみる
2値化器は誤差eを与えるものとして考えてみる
✕-1
＋
＋
＋
＋
＋
＋
マイナスの項が打ち消されるので 確かにに戻っている
しかし、2値化器の誤差が残ってしまう

## Slide 21: 2値化器の誤差を打ち消して伝送したくなった
積分（Σ）した結果で差分（Δ）を取れれば2値化器で生じる誤差が打ち消せるはず
✕-1
＋
＋
＋
＋
Σ（積分）
Σ（積分）
出力されているはず
積分結果はと誤差なのでこれでも問題ない
＋
＋
Δ変調器
Δ（微分）

## Slide 22: Δ変調器をもう少し考える1
✕-1
＋
＋
＋
＋
＋
＋
ここでyn+1を考える。
yn+1とynの差分を取る。
を代入。
が得られる。n+1はnにできるので、
ynがどのようになるか考える。
となる。
Δ変調器は信号だけでなくエラーも微分することがわかる。

## Slide 23: Δ変調器をもう少し考える２
受信機の積分器について見る
＋
＋
は積分器の出力なので、 加算することを考えると
となっていくので、結果としてが出力される。
このようにΔ変調器ではenによるDCオフセットを生じることが避けられず、DC入力に対して脆弱である。他にフィードバックパスに積分器があることでその非理想要因が正確性を劣化させる。
→これらを改善したのがΔΣ変調器。

## Slide 24: Δ変調器の積分器の位置を更に変える
変調器の出力が微分したものではなく、積分まで済ませたものにできないか？
＋
＋
左の積分器のD-FFを遅延素子として、 微分器を構成してみる
＋
＋
✕-1
＋
＋
積分器（Σ）を取り囲むように微分器（Δ）を挿入する。
→実はこれに量子化器（２値化器）をつけることでΔΣ変調器になる。

## Slide 25: 量子化器の無いΔΣを考える
＋
＋
✕-1
＋
＋
Δのための加算器を、シグマのための加算機はとする。そうすると、
となる。または１つ遅延させたものなので、
したがって、
となり、微分したものを積分するので、当たり前だが1つ遅延したものが出力される。

## Slide 26: ΔΣ変調器
＋
＋
✕-1
＋
＋
Δ変調器と同様に2値化した結果の差分を取る構成に変更する。
＋
＋
✕-1
＋
＋
＋
＋
解析のために２値化器は量子化誤差をエラーとして加算するブロックとして置き換えてその動作を確認する。

## Slide 27: ΔΣ変調器の解析
＋
＋
✕-1
＋
＋
＋
＋
ブロックから数式を起こす。まず、
となる。次には1つ遅延した値を用いて
となる。 は、
となる。 に代入すると、
である。これをに代入すると、
となる。これをに代入すると、
となる。このようにΔΣ変調器は、入力を1つ遅延したものと、量子化誤差の微分が出力される。

## Slide 28: ΔΣ変調器の出力から元の信号を得る
ΔΣ変調器の出力は
元の信号を遅延したもの
量子化誤差の微分
が出力される。
→つまり、出力は何もなくても元の信号 を含む信号が出ている。
＋
＋
✕-1
＋
＋
量子化誤差の微分がLPFで削れる？
量子化誤差は周波数軸に一様に分布する。
ローパスフィルタ
周波数
強度
微分
周波数
強度
ある信号の微分は
となり、周波数が大きくなると強調される。
一方で低域は小さくなるので、LPFで高周波のノイズ成分を落とせば低ノイズに信号を再生することができる。
→これをノイズシェーピングという。
ノイズのスペクトラム

## Slide 29: ΔΣ変調のシミュレーション
ltspiceを用いてシミュレーションしてみる

## Slide 30: 回路をよく見てみる1
減算回路
反転積分回路
反転増幅回路
Δ
Σ

## Slide 31: 回路をよく見てみる2
バッファ回路＝インバータ2段
→2値化器
D-FF→積分器が連続なので、離散化するのに使う

## Slide 32: 回路をよく見てみる3
入力信号
D-FFの出力を0と1から-3.3と3.3に変換するビヘイビアボルテージソース
オペアンプを3個も使うのでもっと簡単な回路で実現したい！

## Slide 33: パッシブ素子だけでΔΣ
Σ
Δ
ΣはRCローパスフィルタ
ΔはD-FFの反転出力と抵抗

## Slide 34: シミュレーション結果
パッシブ素子だけでもΔΣ変調ができている
ΣはRCローパスフィルタ
ΔはD-FFの反転出力と抵抗
コンパレータはIO端子
D-FFはレジスタ
FPGAでも実現できる

## Slide 35: FPGAでΔΣ変調

## Slide 36: 回路
VIO
GPIOR_03
GPIOL_19
module pwm_top
1k
GPIOL_16
25MHz
clk
rst
dsm_in
pdm_out
dsm_fb
10k
1n
10k
10k
1n
Analog Discover
オシロスコープ

## Slide 37: Verilogコード
フィードバックは反転して出力
ΔΣ出力はそのまま出力

## Slide 38: ピンアサイン

## Slide 39: FPGAのΔΣ変調と復調結果
ΔΣ変調入力端子
ΔΣ変調出力端子
フィルタ出力端子
入力のサイン波がΔΣ変調によりパルスの密度に変換されている事がわかる。
ΔΣ変調出力をフィルタリングすることで元の波形が再現されていることがわかる。
2値の信号でもアナログ波形を表現できた！
※波形がノイジーなのはΔΣのクロックが25MHzで10cm程度のワイヤで配線しているためです。ノイズが巻き散らかされてそれが他のワイヤにノイズを誘導するため、ノイジーになっています。

## Slide 40: まとめ
Δ変調を説明しその欠点を克服したΔΣ変調を説明しました。
ΔΣ変調をFPGAといくつかのパッシブ部品で実装しました。
次回はΔΣ変調で2値になった波形から多値のADCの結果を得る方法から解説します。

## Slide 41: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
入力に対して出力が一意に決まる回路
順序回路
出力が現在の入力と過去の入力から決まる回路
組み合わせ回路
入力
出力
ムーアマシン
ミーリマシン
入力
出力
記憶回路
組み合わせ回路
入力
出力
組み合わせ回路
記憶回路
組み合わせ回路

## Slide 42: 同期式順序回路と非同期式順序回路
同期式順序回路
非同期式順序回路
クロックパルスごとに記憶素子を更新する回路
入力の信号変化で記憶素子を更新する回路
入力
出力
ラッチ
組み合わせ回路
入力
出力
組み合わせ回路
フリップフロップ
クロック
メリット
デメリット
組み合わせ回路の変化が収束した定常状態のみ扱うので設計が簡単
クロックパルスの周期より変化の早い信号は扱えない
メリット
デメリット
処理速度は素子の動作限界で決まるので高速になりやすい
組み合わせ回路の過渡的な状態で誤動作を起こすので設計が困難
FPGAは同期式順序回路を前提とした回路構成

## Slide 43: Δ変調器をもう少し考える
✕-1
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
エラーも微分される
この項も無限に展開されて それぞれの項が微分される
と展開されるので消える
このようにΔ変調器は2値化器の誤差も微分されるので、格段に誤差が減るがフィードバックループに積分器が居ることでループの安定性が下がる、受信の積分器よる飽和の問題からDC入力に弱い欠点がある。