## Slide 1: 東海理化シャトル ～DCDCコンバータ～
Noritsuna Imamura
noritsuna@ishi-kai.org

## Slide 2: なぜやるのか？
DCDCである理由
  東海理化シャトルが高圧対応であるため、それを生かした回路として選択
チーム制である理由（と２チームに絞っている理由）
  ソロは中級者以上じゃないと難しいが、本会は初級者がメイン層である
    極力、多くの人に参加してもらいたい
      今までソロで募ってもほぼ募集が無かった
        なので、いろいろ模索中のうちの試しの一手
  OR1→東海理化PDK変換が必要であるが未知であるため、複雑すぎる回路や多数の応募は捌けない可能性があるため
    東海理化さん自体、初の試みでありサポートなどが期待できないことも理由の一つ

## Slide 3: どうやる？
実施内容
  昇圧型と降圧型の２種類を「２チーム」で作成する
    5V->12V, 12V->5Vとする
    Chipathon2024の変形パターン
決まっているルール
  OpenRule1umを利用する
    https://github.com/ishi-kai/OpenRule1umPDK_setupEDA
  テープアウトは「11月17日」
  Maxサイズは「1000um(1mm) x 1000um(1mm)」
  ピン数は「7ピン」
    VDD, 入力電圧用ピン, 出力電圧用ピン の 3ピンは必須
      後の4ピンをどう使うかは自由
      VSSは共通のものを利用してもよいため、数に入れなくてもよい

## Slide 4: 4ピン？
DCDC回路のポイント
  スイッチング用の周波数
  時定数用
    L（inductor）とC（capacitor）
周波数＝リングオシレータやVCOで作成
  外付けにしてしまう
  V（電圧）で何とかコントロールする
LとC
  サイズが非常にデカくなる
    1000um x 1000umに収められるか？がポイント
  Lは特に設計とのずれが激しい
2つまで外付けにできる！

## Slide 5: 周波数の注意点
ピンの接続方法
  VCOにしてVを引き出す
  直列にして、入れ替えられるようにする
レイアウト
  設計の2〜3倍くらいズレる（遅くなる）

## Slide 6: Cの注意点
ピンの接続方法
  並行
    容量が増える方向
  直列
    容量が減る方向
サイズ制限
  メタルの最大サイズがある
    一枚の巨大な並行版にはできない

## Slide 7: Lの注意点
ピンの接続方法
  直列
    手巻きのコイルを外付けすると微調整可能（かも）
シミュレーション
  ngspiceなどではできない
    FastHenry2などの利用が必須
      https://www.fastfieldsolvers.com/fasthenry2.htm
      https://github.com/noritsuna/tt08-analog-Vctrl_LC_oscillator/tree/main/generator
LVS
  非対応なので注意
    ただのWireとして扱われるのでそれを考慮した回路図が必須